## Исх.81 от 02.06.2015 г.

Директору предприятия

# ООО «Транспортная лизинговая компания» предлагает Вам рассмотреть возможность поставки, в том числе и на условиях лизинга, следующей автобусной техники бывшей в употреблении:

| Наименование техники | Год | Количество, ед. | Пробег, км. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобус ЛиАЗ-6213.21 | 2013 | 10 | 64 000 – 86 000 | 8 325 000 |

Городской автобус особо большой вместимости (количество мест 153, в том числе 34+1 посадочных) с низким уровнем пола, с системой наклона кузова «книлинг», уменьшающей угол подъема инвалидной коляски, позволяет перевозить людей с ограниченными возможностями. В салоне, наряду со специальной аппарелью, предусмотрены места для крепления инвалидных колясок. Двигатель MAN D0836LOH55 (EURO-4) мощностью 280 л.с., КПП ZF 6HP504C, топливный бак 440 л. Узел сочленения HUBNER HNGK 19,5.

Технические и функциональные характеристики

| Базовые характеристики | Серийная комплектация |
| --- | --- |
| Колёсная формула | 6х2 |
| Тип кузова | сочлененный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, низкопольный |
| Количество дверей | 2+2+2+2 |
| Количество сидений/пассажировместимость | 34/153 |
| Количество мест для инвалидов | 1 |
| Агрегатные характеристики | Серийная комплектация |
| Двигатель | Модель | MAN D0836LOH55 |
|  | Тип | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, с непосредственным впрыском, с турбонагнетателем и интеркулером |
|  | Количество цилиндров | 6-ти цилиндровый, рядный |
|  | Объём л. | 6,871 |
| Максимальная мощность кВт./мин. | ЕВРО IV | 206 (280) при 2300 об./мин. |
| Максимальный момент Н.м./мин. | ЕВРО IV | 1100 при 1200÷1800 об./мин. |
| Система охлаждения | Характеристика | принудительная жидкостная с насосом центробежного типа (расширительный бачок из термостойкой пластмассы с армированными элементами, трубы системы охлаждения выполнены из нержавеющей стали, патрубки (прямые и улговые) импортного производства с повышенным содержанием каучука (компании "Дарвин+"), гидропривод с аксиально поршневым насосом Rexroth Bosch, хомуты с термокомпенсатором, предпусковой жидкостной подогреватель Webasto Termo-350 или аналог. |
|  | Радиатор | алюминиевый трубчато-пластинчатого типа, 3х-4х рядный |
|  | Интеркулер | алюминиевый трубчато-пластинчатого типа, 2х-3х рядный |
| Электрическая система | Батарея | 12В 2х210Ач |
|  | Генератор | 28В-100Ах2 шт. |
|  | Стартер | 24Вх4кВт (штатный к двигателю) |
| Топливная система | Система питания | впрыск топлива под давлением |
|  | Блок управления | Bosch, EDC7 |
|  | ТНВД | Bosch, 51,11103-7663/-7787 |
|  | Форсунки | Bosch, 51,10100-6065/-6085 |
|  | Нагнеталель воздуха | Borg Warner, K24-2871 OYAAA 6,12 GAHXD (или аналог) |
|  | Воздушный фильтр | MAN, 81.08401-6257,81.08301-6282 сухой, бумажный, двухступенчатый |
|  | Фильтр очистки топлива | подключаемый с электрообогревом |
| Система выпуска и нейтрализации отработанных газов | один глушитель со встроенным нейтрализатором и один дополнительный глушитель |
|  | Основной глушитель | MAN, 81.15101,0415 |
|  | Дополнительный глушитель | MAN, 81.15101,2270 |
| Коробка передач | Модель | ZF, 6HP504C |
|  | Тип | гидромеханическая автоматическая с гидрозамедлителем, 6 вперед,1 назад |
| Подвеска | Тип | зависимая, электропневматическая с системой электронного управления пневмоподвеской с функцией наклона и подъема кузова |
|  | Аммортизаторы | гидравлические, телескопические |
| Передняя ось | Модель | ZF, RL 85A |
|  | Тип | портальная с дисковыми тормозами |
|  | Нагрузка, кг | 8 500 |
| Средняя ось | Модель | ZF, AVN 132 |
|  | Тип | портальная с дисковыми тормозами |
|  | Нагрузка, кг | 11 500 |
| Задний мост | Модель | ZF, AV132/87 |
|  | Тип | портальный с колесными редукторами |
|  | Нагрузка, кг | 13 000 |
| Главная передача | Модель | ZF-AV132/87/6.5 |
|  | Тип | двойная, разнесённая |
|  | Передаточное число | 6,21 |
| Шины и колёса | Тип | одиночные впереди, сдвоенные сзади, бескамерные, цельнометаллокордные с универсальным рисунком протектора для городских условий эксплуатации |
|  | Передние / Задние | 275/70R 22.5 Cormoran C |
|  | Индекс нагрузки | 148/145 |
|  | Категория скорости | J |
| Диски колес | Размерность | 8,25 х 22,5 |
|  | Одиночные колеса | имеют специальный защитный диск для гаек |
| Рулевое управление | Тип | ZF Servokom 8098 (интегральный) |
|  | Рулевая колонка | регулируемая по высоте и углу наклона |
| Тормозные системы | Рабочая | пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес - дисковые, с ABS |
|  | Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы |
|  | Стояночная | тормозные механизмы средних и задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
|  | Вспомогательная | гидродинамический замедлитель, установленный в гидромеханической передаче |
| Система ABS | Тип | 6S/6M (Knorr Bremse или Wabco)* с противобуксовочной функцией и функцией наклона |
| Топливный бак | Ёмкость, л | 440 (2 бака по 220) |
|  | Материал | нержавеющая сталь |
| Электрооборудование | Серийная комплектация |
| Распределительнй щит | Е-панель в перегородке кабины водителя |
| Лампы освещения салона | светодиодные, выполнены двумя световыми дорожками в алюминиевом профиле (по дизайн проекту фирмы "КОРА") |
| Противотуманные фары. | установлены в передний бампер |
| Фары головного света | "Hella" с галогенными лампами |
| Задние фары | "Фарпласт" |
| Дневные ходовые огни | с автоматическим включением при повороте ключа зажигания |
| Кнопки остановки по требованию | на поручнях |
| Кнопки вызова водителя инвалидом | устанавливаются, как в салоне автобуса так и на внешней облицовке кузова |
| Кузов | Серийная комплектация |
| Внешняя отделка | Окраска кузова | двухцветная, бело-зеленая |
| Исполнение кузова | Передняя часть | стеклопластиковая маска |
|  | Задняя часть | стеклопластиковая маска |
| Узел сочленения | HUBNER HNGK 19,5, для автобусов с толкающей секцией |
| Лобовое стекло | безопасное, бесцветное вклееное, панорамное |
| Шторка кабины водителя. | устанавливается инерционного типа по ходу движения и боковая (слева от водителя) |
| Стеклоочистители лобового стекла | электрические, двухскоростные со встроенными форсунками омывателя (двухщеточный) |
| Наружные зеркала заднего вида | полусферические с электроподогревом (Астрофизика) |
| Боковые стекла | одинарные, тонированные, вклеенные с форточками клапанного типа |
| Стекло кабины водителя | одинарное, безопасное, бесцветное, вклеенное с интегрированной форточкой скользящего типа с электрообогревом. |
| Заднее стекло | закаленное, тонированное, вклеенное, одинарное |
| Бампера | Передний/задний | стеклопластик |
| Дверь | Передняя | двухстворчатая, складывающаяся внутрь, с электропневматическим приводом |
|  | Вторая/третья | двухстворчатая, складывающаяся внутрь, с электропневматическим приводом |
|  | Задняя | двухстворчатая, складывающаяся внутрь, с электропневматическим приводом |
| Уплотнение дверей в нижней части | устанавливается |
| Привод дверей | пневматический, с системой противозащемления и блокировкой на открытие дверей при движении |
| Трафаретный рейсоуказатель | устанавливается рамка АБС (в нижней части первого окна по правому борту) |
| Термо- и шумоизоляция кузова | боковин | устанавливается (материал "Киптек" толщиной не менее 40 мм) |
|  | потолка | устанавливается (материал "Киптек" толщиной не менее 40 мм) |
| Кнопки вызова водителя инвалидом | устанавливаются, как в салоне автобуса так и на внешней облицовке кузова |
| Механическая аппарель | Производства ООО "ЛиАЗ" |
| Внутренняя отделка | Серийная комплектация |
| Место водителя | Водительское сидение | на пневморессоре, регулировки: продольная, наклона спинки, высоты подъёма с инерционным трехточечным ремнем безопасности |
|  | Пластик отделки потолка | пластик СЛОПЛАСТ ТГ (1570х3050х3,0/1/Х/М/016/Н) белый (матовый) |
|  | Передний отопитель | "Белробот" |
|  | Отопитель салона | один отопитель радиаторного типа, двухскоростной, питание от системы охлаждения ДВС |
|  | Кабина водителя | пластиковая, отделена перегородкой, с дверью в салон |
| Приборная панель | Комбинация приборов | производства ООО "ЛиАЗ" с прибором "Мерфи" |
|  | Тахограф | VDO DTCO 1381 |
| Салон | Пассажирские сидения | антивандальные, подставы металлические,сидение и спинка полиэтилен с мягкими вставками (модель PYP 907С-6830020-01) |
|  | Отделка потолка по центру | пластик СЛОПЛАСТ ТГ (1570х3050х3,0/1/Х/М/016/Н) белый (матовый) |
|  | Внутренние скаты салона | по дизайн проекту фирмы "КОРА" |
|  | Отделка шахты мотоотсека | по дизайн проекту фирмы "КОРА" |
|  | Отделка боковин | пластик СЛОПЛАСТ ТГ (1570х3050х3,0/1/RRXХ/М/2760/Н) серый (матовый) |
|  | Покрытие пола | Grabiol STOP Acousti 2,0 |
|  | Отделка колесных арок | Grabiol STOP Acousti 2,0 |
|  | Отделка при входе | алюминиевый рифленый лист |
|  | Поручни | По дизайн проекту фирмы "КОРА", цвет желтый |
|  | Поручни дверей | однорядные на каждой створке, цвет желтый |
|  | Отопитель салона | 7 отопителей радиаторного типа (5 в салоне, 1 - в нише под водителем, 1 - в нише моторгого отсека) и конвектор на накопительной площадке, питание от системы охлаждения двигателя, отопители работают в 2-х режимах и закрываются защитными кожухами |
|  | Вентиляция салона | естественная через форточки и потолочные люки |
| Дополнительное оборудование | Серийная комплектация |
| Система пожаротушения | "Допинг-2". 4 модуля в моторном отсеке, 1 модуль - в отсеке предпускового подогревателя |
| Информационно цифровые табло | комплект из 3-х табло (переднее, боковое, заднее) |

Первый заместитель генерального директора

ООО «Транспортная лизинговая компания                                                                              А.В. Зорин

ИНН 7606041801  КПП 760601001

Р/с 40702810577020102478

В Северном банке СБ РФ г. Ярославль

к/с 30101810500000000670

БИК 047888670

150047, г. Ярославль, ул. Белинского, д. 26

Тел. (4852) 58-22-23, 8-915-989-71-11