| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| Председатель жюри финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» А.А. Васильков | Заместитель министра транспорта РФ, Председатель Оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» Н.А. Асаул |
| «___»____________201 г. | «___» ____________ 201 г. |

Регламент

по проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая»

Конкурс предоставляет возможность каждому участнику соревнования показать максимальный объем теоретических знаний, всестороннюю практическую подготовку и профессиональное мастерство водителя трамвая.

Конкурсные соревнования проводятся по двум разделам:

1.  Теоретическая часть.

2.  Практические навыки.

В рамках первого раздела участники конкурса соревнуются в знании:

- устройство трамвая;

- Правил технической эксплуатации трамвая;

- Должностной инструкции водителя трамвая, основ безопасности движения и охраны труда;

- основ Трудового законодательства;

- Правил дорожного движения.

Практическая часть включает следующие упражнения:

- приемка трамвая перед выездом на линию;

- культура обслуживания пассажиров;

- вождение трамвая.

Соревнования в знании теории проводится по специально подготовленным билетам в объеме подготовки водителей 3-го класса, а практические – по заранее разработанной программе.

Билеты и программа утверждаются Оргкомитетом конкурса. Практическая часть проводится на подготовленной трассе и непосредственно на трамваях.

Тип подвижного состава предоставляется участникам согласно поданных заявок и имеющегося инвентаря предприятия на базе которого проводится конкурс . В кабинах трамвайных вагонов, используемых в практической части конкурса , места установки оборудования , коммутационной аппаратуры ( приборы , выключатели , тумблера , кнопки и т.д. ) должны располагаться согласно стандартам завода - изготовителя предоставленного типа вагонов .

1. Соревнование в знании «Устройство трамвая, Правил технической эксплуатации, Основ безопасности движения и охраны труда, Основ трудового законодательства» .

1.1. Соревнование проводится в помещении, специально оборудованном наглядными пособиями и аппаратурой звуко или видеозаписи. В билет входит 5 вопросов по:

- механическому оборудованию;

- электрическому оборудованию;

- Правилам технической эксплуатации;

- основам безопасности движения и охраны труда;

- основам Трудового законодательства.

1.2. Участник должен ответить на все вопросы билета без подготовки в заданное время (5 минут).

Помощник старшего судьи  ведет контроль времени, затраченного участником на ответы.

За 30 секунд до окончания заданного времени, отведенного на ответы, участник предупреждается мелодичным сигналом .

Если на ответы по всем вопросам участником затрачено более 5 минут, то за каждую просроченную секунду начисляется один штрафной балл, но не более 60 баллов (одна минута).  По истечении 6 минут секундомер останавливается и за вопросы (часть вопроса), на которые участник не успел ответить, начисляются штрафные баллы, как за неправильный ответ.

1.3. Вопросы в билетах требуют от участника максимальных знаний. При ответах на вопросы, поставленные в билетах, участник может использовать схемы, плакаты и наглядные пособия.

1.4. Отвечать на поставленные вопросы участник должен в переносной микрофон. Ответы участника должны в обязательном порядке фиксироваться звуко или видеозаписью для осуществления контроля за объективностью оценки знаний участника, в случае необходимости.

1.5. Результаты ответа участника по каждому вопросу билета судьи заносят в свой протокол. По окончании ответа протоколы, подписанные судьями, сдаются помощнику старшего судьи. В случае вынужденных исправлений в протоколе, судья обязан против каждого исправления сделать пометку "исправленному верить" и заверить эту запись своей подписью.

1.6. Оценка ответов участника ведется по 5-ти балльной системе. При оценке одного вопроса несколькими судьями, берется их средний арифметический результат.

1.7. Перевод выставляемых судьями оценок в штрафные баллы осуществляется на основании специальной таблицы :

1.8. В случае значительного расхождения в оценке ответа участника судьями, решение принимает старший судья соревнования после прослушивания записи ответа.

1.9. Результаты каждого участника по данному виду соревнования определяются по сумме штрафных баллов. Более высокое место занимает участник, набравший меньшее количество штрафных баллов.

1.10. Победитель, при равенстве штрафных баллов у нескольких участников, определяется по наименьшему времени, затраченному на ответ.

2. Соревнование в знании "Правил дорожного движения".

2.1. Соревнование проводится по знанию «Правил дорожного движения», действующих на момент проведения конкурса .

2.2. Помещение для проведения конкурса должно быть оборудовано в соответствии с типовыми правилами организации кабинетов по изучению «Правил дорожного движения». Проверка знаний проводится по билетам для водителей категории «С» и «Д» в режиме полностью имитирующим электронный экзамен в ГИБДД .

Помещение должно быть оборудовано 2-мя комплектами компьютерной техники , с обеспечением автоматического контроля времени.

2.3. Отвечать на поставленные вопросы участник должен с помощью клавиатуры компьютерной техники. Компьютер должен быть включен. Участник докладывает о готовности. При появлении на мониторе первого вопроса билета, включается дублирующий секундомер.

Участник выбирает правильный ответ из нескольких предложенных. При ответе на последний вопрос билета, секундомер выключается, в зачет берется время компьютера.

2.4. Билет состоит из 20 вопросов, отвечая на которые участник должен затратить не более 10 минут. За каждый неправильный ответ начисляется  30 штрафных баллов . Если участник допустил 3 (три) и более неправильных ответов, то упражнение считается невыполненным и ему начисляется  300  штрафных баллов.

За 30 секунд до окончания времени, отведенного на ответ участнику, он предупреждается мелодичным сигналом , а по истечении 10 минут секундомер останавливается. В данном случае упражнение считается невыполненным и участнику начисляется 300 штрафных баллов.

2.5. Результаты по данному виду соревнования определяются по
сумме штрафных баллов. Более высокое место занимает участник,                  набравший меньшее количество штрафных баллов.

2.6. При равенстве штрафных баллов у нескольких участников, победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на выполнение упражнения.

3.  Соревнование «Приемка трамвая перед выездом на линию» .

3.1. Соревнование проводится непосредственно на трамвайном
вагоне определенного типа указанного в заявке участника .

3.2. В течение заданного времени от 5 до 6 минут включительно,
участник обязан принять вагон в соответствии с требованиями настоящего регламента, ДИ и ПТЭ, комментируя свои действия. При этом пояснения водителя записываются на диктофон.

Отклонение от заданного времени в сторону уменьшения или
увеличения (если приемка произведена менее чем за 5 минут или                более чем за 6 минут) штрафуется 1 баллом за каждую секунду. По          истечении 7 минут секундомер останавливается, упражнение считается невыполненным и начисляется 200 штрафных баллов.

3.3. Участник , после приглашения по громкой связи, подходит к столику судьи, предъявляет водительское удостоверение, книжку водителя и удостоверение на право работы на электроустановках до 1000В. Получает путевой лист, расписание движения, книгу поезда с талоном технического осмотра и полисом ОСАГО (возможна копия),  ручку реверсора или ключи (где это предусмотрено конструкцией). В салоне вагона находится инструментальный ящик с обязательной экипировкой согласно ПТЭ трамвая, кроме этого в нем должен быть сигнальный жилет, диэлектрические перчатки и комбинированные рукавицы. После заявления участника «Готов», включается секундомер.

3.4. Участник проверяет:

- правильность оформления путевого листа (наличие подписи мастера и диспетчера, наличие допуска медицинского работника);

- правильность оформления книги поезда (должна быть: прошнурована, пронумерованы страницы, скреплена печатью, наличие подписи мастера, подтверждающей техническое состояние трамвая, при наличии повторной заявки – подпись уполномоченного лица),

-  наличие талона технического осмотра и полиса ОСАГО;

-  наличие поездного расписания .

- экипировку вагона, куда входит:

- сигнальный жилет;

- противооткатный упор (башмак);

- 2 огнетушителя, емкостью не менее 5 литров;

- знак аварийной остановки;

- медицинская аптечка;

- диэлектрические перчатки (проверяются на пригодность);

- комбинированные рукавицы;

- комплект предохранителей;

- комплект инструмента (ломик для перевода стрелки, ключ растормаживания вагона).

- внешнее состояние кузова — состояние обшивки кузова, фальшбортов, стекол, дверей, наличие символики «Вход», «Выход», наличие зеркал заднего вида, маршрутных указателей (спереди, сбоку, сзади), предохранительного отбойного бруса, инвентарных номеров.

- состояние сцепного прибора (отсутствие изгиба, трещин, износ стержня до диаметра менее 23 мм, наличие клейма об испытании);

- состояние тележек (отсутствие болтов, ослабление или сдвиг бандажа, не затянута и не зафиксированана приваренными планками центральная гайка, наличие выбоин (лысок) на поверхности бандажа, зазор между рельсовым тормозом и головкой рельса, состояние сечение шунтов бандажа со ступицей);

- состояние токоприемника (перекос, нажатие контактной вставки на провод, ее износ, обрыв волокон троса более 25% от его сечения).

- внутреннее состояние кузова — состояние подножек, внутренней обшивки и настила пола, люков пола, крепление дверных и потолочных поручней, потолочных люков ( при их наличии ), спинок и сидений, наличие подушек и их состояние, исправность двери кабины водителя, наличие зеркал обозрения салона, солнезащитного козырька, шторки заднего стекла кабины, наличие инвентарного номера, правил перевозки пассажиров, юридического адреса перевозчика, страховой компании , их телефонов, маршрутной схемы, символики (стоимость проезда, указатели мест пассажиров с детьми, инвалидов, «выхода»), исправность и возможность регулировки положения сидения водителя;

- исправность освещения и сигнализации: освещение салона, подножек,   маршрутных указателей, габаритных фонарей, указателей маневрирования, аварийной сигнализации, стоп-сигналов, работу звонков из салона, звуковой сигнал, фар, сигнализацию положения дверей. Работу фар , указателей маневрирования и стоп-сигналов проверять, не выходя из кабины;

- работу стеклоочистителя;

- работу цепи управления;

- работу ТЗУ или мотор-генератора (в зависимости от конструкции трамвайного вагона);

- работу контрольных приборов;

- работу авто информатора или громкоговорящей установки;

- работу песочниц, наличие в них песка;

- работу автоматов токовой защиты (их фиксацию).

За невыполнение одного из вышеперечисленных требований пункта начисляется 10  штрафных баллов.

3.5. Если при выполнении этого упражнения допущены нарушения техники безопасности и должностной инструкции , то выполнение упражнения прекращается и участнику начисляется 200 штрафных баллов.

Перечень нарушений, при которых выполнение упражнения прекращается:

- установка токоприемника на контактный провод или его опускание при не выключенном высоковольтном оборудовании;

-  проверка работы автоматов и их фиксации при поднятом токоприемнике без диэлектрических перчаток;

-   выход из салона вагона без сигнального жилета ;

-  начало движения с открытыми дверьми салона .

3.6. Окончанием выполнения упражнения считается начало движения трамвая, одновременно с чем останавливается секундомер.

3.7. За каждое нарушение ПТЭ, ДИ и ПДД, не предусмотренное
настоящим руководством, участнику дополнительно начисляется по
30 штрафных баллов.

3.8. Порядок очередности приемки трамвайного вагона , снаружи или изнутри , не регламентируется.

3.9. Результаты каждого участника по данному виду соревнования определяются по сумме штрафных баллов. Более высокое место
занимает участник, набравший меньшее количество штрафных баллов.

При равенстве штрафных баллов у нескольких участников, победитель определяется по наименьшему установленному времени, затраченному на выполнение упражнения.

4. Соревнование «Культура обслуживания пассажиров»

4.1. Соревнование по культуре обслуживания пассажиров про-
водится непосредственно на специально подготовленном трамвае.

Указанный трамвай должен быть оборудован столиками для судейской бригады, аппаратурой звукозаписи выступлений участников соревнования и выносными динамиками для прослушивания вне салона.

4.2. Каждый участник соревнования, заняв место в кабине водителя, должен продемонстрировать умение использовать работу с микрофоном для информации пассажиров и изложить ответ на вопрос домашнего задания.

4.3. Вопросы домашнего задания предварительно разрабатываются Оргкомитетом и в запечатанных конвертах раздаются участникам конкурса при проведении жеребьевки.

4.4.  В соревнование по культуре обслуживания пассажиров входит :

- рассказ о маршруте и его достопримечательностях, с объявлением обязательных установленных текстов обращения к пассажирам;

-   ответы на вопросы домашнего задания.

4.5. Оценка ответов участников ведется по 5-ти балльной системе по всем трем элементам упражнения. При оценке вопроса несколькими судьями берется среднеарифметический результат.

4.6. Общее время ответа 4 минуты. Работа с микрофоном строится участником по своему усмотрению. Однако выполняя первую часть упражнения, участник должен довести до сведения пассажиров следующие объявления о:

- стоимости проезда и провозе ручной клади, штрафе;

- предъявлении проездных документов;

- необходимости своевременно оплачивать проезд;

- о правах и обязанностях пассажиров;

- необходимости уступать места пассажирам с детьми, беременным женщинам, людям преклонного возраста;

- название остановок (два раза) с предупреждением о закрытии дверей;

- возможности пересадки на другие виды транспорта на остановочных пунктах;

- необходимости держаться за поручни, во избежании падения при торможении и личной безопасности при посадке-высадке;

- необходимости сообщать водителю о забытых вещах;

- запрете касаться забытых вещей во избежание теракта;

- обязательном выполнении ПДД пешеходами;

- сведения о достопримечательностях города, расположенных по маршруту.

Во второй части ответа участник отвечает на вопросы домашнего задания.

4.7. Оценка определяется по следующим критериям:

- раскрытие темы;

- художественное впечатление;

- стилистика речи;

- дикция речи;

- популяризация профессии.

4.8. Если на ответы по всем вопросам участником затрачено более 4 минут, то за каждую просроченную секунду начисляется 1 (один) штрафной балл, но не более 30. По истечении 30 секунд секундомер останавливается, упражнение считается невыполненным и начисляется 150 штрафных баллов.

4.9. Перевод выставленной оценки в штрафные баллы ведется на основании таблицы:

4.10. В случае значительного расхождения в оценке ответа участника судьями, решение принимает старший судья соревнования после прослушивания записи ответа.

4.11. Результаты по данному виду соревнования определяются
по сумме штрафных баллов. Более высокое место занимает участник,
набравший меньшее количество штрафных баллов.

4.12. При равенстве штрафных баллов у нескольких
участников, победитель определяется по затраченному времени наиболее приближенному к отведенному на выполнение упражнения - 4 мин.

5.  Соревнование «Вождение трамвая».

5.1. Соревнование проводится на территории депо, на которой оборудуется трасса.   На период проведения , трасса ограждается сигнальной лентой для исключения присутствия посторонних лиц .

5.2. Соревнование по мастерству вождения трамвая заключается в выполнении ряда упражнений на трассе,  с соблюдением требований ПДД, ПТЭ, ТБ, ДИ и условий конкурса. Каждый трамвай оборудуется системой видео регистрации действий водителя и движения трамвая. 			                 Перед зачетными заездами каждому участнику предоставляется право для одного пробного заезда.

5.3. Зачетные результаты участников соревнования по мастерству вождения трамвая определяются суммой штрафных баллов, начисленных за общее время прохождения трассы (1 секунда – 1 штрафной балл) и количеством штрафных баллов начисленных за допущенные нарушения при выполнении упражнений и ПДД, ПТЭ, ТБ, ДИ.

5.4. Элементы упражнения на трассе расположены, согласно
схемы (Приложение №1 ),  в следующем порядке:

-   линия «Старта» – (пост № 1);

- ограничение скорости 5 км\ч (противошерстные стрелки) – (пост № 2);

-   перевод не автоматической противошерстной стрелки – (пост № 3);

-   остановочный пункт – (пост № 4);

- ограничение скорости 20 км\ч (прямолинейный участок) – (пост № 5);

- ограничение скорости 15 км\ч (кривая малого радиуса, пошерстные стрелки) – (пост № 6);

- ограничение скорости 5 км\ч (противошерстные стрелки, кривая малого радиуса) – (пост № 7);

- экстренная остановка  при скорости движения 40км\ч – (пост № 8);

-  линия "Стоп" (Финиш) – (пост № 9).

5.5. Для контроля общего времени прохождения трассы с элементами упражнений и определения времени прохождения участков трассы со скоростями: 5 км/ч, 15 км/ч, 20 км/ч оборудуется система автоматического контроля времени с использованием электронных секундомеров. Система должна предусматривать электронно-цифровое табло общего времени на финише.

На старте установлен двухлинзовый светофор (зелено-красный), зеленый сигнал включается судьей на финише одновременно с началом отсчета общего времени прохождения трассы .

Каждое упражнение обозначается соответствующими дорожными знаками.

5.6. Для страховки системы автоматического контроля времени судейской бригаде выдается необходимое количество секундомеров, которыми дополнительно контролируется время прохождения трассы и ее отдельных участков.

5.7. Каждый судейский пост должен быть оборудован внутренней двухсторонней радио связью с другими постами, стартом и финишем. По трассе устанавливаются динамики для подачи информации для участников и судей соревнования , которые  должны обеспечивать слышимость информации  по всей территории трассы. Необходимые объявления осуществляются  судьей с финиша, где установлена необходимая аппаратура для организации соревнования .

5.8. Участник, перед началом выполнения упражнения, проходит  медицинский осмотр, получает путевой лист, с отметкой допуска к управлению трамваем. На старте он предъявляет  судье: путевой лист,  удостоверение на право управления трамваем, книжку водителя (с тремя талонами), удостоверение по электробезопасности до 1000В. Получает ручку реверсора, табличку со стартовым номером, которая устанавливается на лобовое стекло  трамвая с правой стороны по ходу движения.

Участник принимает трамвай,  докладывает о его готовности к началу выполнения упражнения. Пост № 1 докладывает о готовности участника. Судья-информатор на финише по громкой связи дает команду «Внимание – старт!» и одновременно с этой командой включает систему отсчета общего времени прохождения трассы  и зеленый сигнал светофора на старте. Судья на финише включает контрольный секундомер. При переключении красного сигнала светофора на зеленый свет, водитель, убедившись в безопасности движения, закрыв двери салона и кабины водителя, начинает движение. Судья-информатор на финише по громкоговорящей связи дает краткую информацию об участнике соревнования.

5.9. Линия старта  Пост № 1.

Линия  «Старта» шириной 50 мм наносится белой краской.  Трамвайный вагон устанавливается перед линией старта, между передним бампером и очертанием линии должен быть просвет не более 100мм. Справа по ходу движения (вне пределов габарита трамвая) на расстоянии 3-х метров от линии "Старт" устанавливается двухлинзовый светофор.

5.10. Упражнение "Ограничение скорости 5 км/час" (противошерстные стрелки)  Пост № 2.

Участник соревнования должен безостановочно проехать участок пути длиной 50 метров со скоростью 5 км/ч. Время прохождения данного участка составляет 36 секунд. Контроль времени ведется электронным секундомером, включаемым датчиком, расположенным на контактном проводе при прохождении токоприемника. Зона ограничения скорости обозначена соответствующими знаками. Для страховки системы автоматического отсчета времени судья включает и выключает секундомер, фиксируя касание датчика электронного секундомера токоприемником при въезде и выезде с участка.

За каждую секунду отклонения от расчетного времени начисляется 10 штрафных баллов. При остановке вагона на обозначенном участке или отклонении от расчетного времени на 3 секунды в большую
или меньшую сторону упражнение считается невыполненным и начисляется 100 штрафных баллов.

5.11. Упражнение "Перевод и проезд неавтоматической  противошерстной  стрелки»  Пост № 3.

Остановив вагон перед линией начала упражнения, расположенной за 3 метра от рамного рельса (при переезде линии вагон сдается назад к линии остановки с соблюдением правил безопасности движения при производстве маневровых работ и подачей звукового сигнала), водитель выходит из вагона и, соблюдая ПТБ, ПТЭ, ДИ приступает к переводу стрелки. Перевод стрелки осуществляется в хлопчатобумажных рукавицах. При переводе стрелки необходимо:

-  выключить все высоковольтные и низковольтные цепи;

-  реверсор поставить в «0» положение, ручку реверсора взять с собой, где это предусмотрено конструкцией;

-  подойти к стрелке, встать лицом навстречу движения вагона;

- вставив ломик на всю глубину пера между рамным рельсом и пером – перевести стрелку, поджать второе перо, убедиться в срабатывании замыкателя;

-   вернуться в кабину, включить оборудование вагона;

-   закрыть дверь кабины;
-   убедиться в правильном положении перьев стрелки;

- проехать стрелочный перевод со скоростью 5 км/ч.
 За невыполнение каждого из перечисленных условий начисляется 10 штрафных баллов. Упражнение  считается невыполненным и участнику начисляется 100 штрафных баллов: за остановку вагона в зоне прохождения стрелочного перевода.

5.12. Упражнение «Остановочный пункт»  Пост № 4.

Остановочный пункт обозначается знаком и чередующимися полосами белого и красного цвета, нанесенными в межпутье. Водитель должен: подъехать к остановочному пункту,выполняя ПДД, ПТЭ и ДИ водителя трамвая, остановить трамвай так, чтобы контрольный указатель, закрепленный на переднем бампере, находился в зоне центральной белой полосы (шириной 200 мм). До знака и после него, вплотную к центральной белой полосе, наносятся красной краской по две полосы шириной 250 мм каждая. Если участник не доехал или переехал отметку указателя остановочного пункта на одну полосу, ему начисляется 10 штрафных баллов (на две  20 баллов).

После остановки вагона, водитель открывает двери, имитируя 
посадку и высадку пассажиров, делает объявления согласно должностной инструкции, после чего продолжает движение в соответствии с 
ПДД, ПТЭ и ДИ водителя трамвая.

Упражнение считается невыполненным и начисляется 150 штрафных баллов, если водитель не остановил трамвай на остановке, или если трамвай не доехал или переехал дополнительные линии остановочного знака. За каждое нарушение ПДД, ПТЭ и ДИ начисляется дополнительно 30 штрафных баллов.

5.13. Упражнение «Ограничение скорости 20 км/ч" (прямолинейный участок)  Пост № 5.

Участник соревнования должен проехать по участку пути длиной
50 метров со скоростью 20 км/ч. Контроль времени ведется электронным секундомером, включаемым датчиком, расположенным на контактном проводе при прохождении токоприемника. Зона ограничения скорости обозначена соответствующими знаками. Для страховки системы автоматического отсчета времени судья, находящийся по середине участка, включает секундомер, фиксируя касание датчика токоприемником (при входе в зону), отключает его при выходе из зоны. Контрольное время движения   9 секунд.

За каждую секунду отклонения от расчетного времени начисляется 10 штрафных баллов. При остановке вагона на обозначенном участке или отклонении от расчетного времени на 3 секунды в большую или меньшую сторону упражнение считается невыполненным и начисляется 100 штрафных баллов.

5.14. Упражнение «Ограничение скорости 15 км/ч" (кривая малого радиуса,  пошерстные стрелки) Пост № 6.

Участник соревнования должен проехать по участку пути длиной
90 метров со скоростью 15 км/ч. Контроль времени ведется электронным секундомером, включаемым датчиком, расположенным на
контактном проводе при прохождении токоприемника. Зона ограничения скорости обозначена соответствующими знаками. Для страховки
системы автоматического отсчета времени судья, находящийся по середине участка включает секундомер, фиксируя касание датчика электронного секундомера токоприемником, отключает его. Визуально наблюдает за прохождением токоприемника вагона на выходном датчике. Контрольное время составляет 22 секунды.

За каждую секунду отклонения от расчетного времени начисляется 10 штрафных баллов. При остановке поезда на обозначенном участке или отклонении от расчетного времени на 3 секунды в большую или меньшую сторону упражнение считается невыполненным и начисляется 100 штрафных баллов.

5.15. Упражнение "Ограничение скорости 5 км/час" (противошерстные стрелки, кривая малого радиуса) Пост № 7.

Участник соревнования должен проехать по участку пути длиной
70 метров со скоростью 5 км/ч. Контроль времени ведется электронным секундомером, включаемым датчиком, расположенным на
контактном проводе при прохождении токоприемника. Зона ограничения скорости обозначена соответствующими знаками. Для страховки
системы автоматического отсчета времени судья, находящийся по середине участка, включает секундомер, фиксируя касание датчика электронного секундомера токоприемником, отключает его. Визуально наблюдает за прохождением токоприемника вагона на выходном датчике. Контрольное время составляет 50 секунд.

За каждую секунду отклонения от расчетного времени начисляется 10 штрафных баллов. При остановке поезда на обозначенном участке или отклонении от расчетного времени на 3 секунды в большую или меньшую сторону упражнение считается невыполненным и начисляется 100 штрафных баллов.

5.16. Упражнение "Экстренная остановка трамвайного вагона"            Пост № 8.

На участке пути с ограничением минимальной скорости с установленными знаками: 15 км/ч, 30км/час, 40км/час (на уровне знака 40 км/час) установлен датчик (на контактном проводе или световое реле), производящий включение радара, через 5м - датчик для включения запрещающего сигнала светофора. Через 30 метров от датчика (радара) устанавливается двухсекционный светофор с сигналами красного-зеленого цвета и наносится полоса разметки красного цвета шириной 100 мм.

На светофоре постоянно включен зеленый сигнал.
Водитель трамвая, руководствуясь знаками, разгоняет вагон до скорости 40км/ч. При проезде знака ограничения минимальной скорости 40 км/ч автоматически включается скоростеизмеритель (радар), регистрирующий набранную водителем скорость. При включении красного сигнала светофора водитель, применив экстренное торможение, должен остановить вагон не наезжая на линию разметки. Скорость движения до начала торможения должна быть не менее 40 км/ч. При снижении скорости движения вагона до начала торможения менее 40 км/час, но более 37 км/час участнику начисляется 25 штрафных баллов. При отклонении от заданной скорости менее 37 км/ч в сторону уменьшения и при наезде на контрольную линию упражнение считается невыполненным и участнику начисляется 150 штрафных баллов. 	Контроль скорости движения вагона на участке перед торможением фиксируется скоростеизмерителем (радар) в точке трассы за 30 метров до контрольной линии.

5.17. Упражнение «Линия «СТОП» Пост № 9.

Водитель  должен остановить трамвай так, чтобы контрольный
указатель на бампере находился в зоне центральной  линии «СТОП» (белая полоса на проезжей части шириной 200 мм.). До линии «СТОП» и после нее наносятся яркой желтой и белой краской по две линии шириной 250 мм
каждая. Если участник не доехал или переехал линию «СТОП» на одну
дополнительную линию, ему начисляется 25 штрафных баллов, на две -
50 штрафных баллов. Экстренное торможение не допускается.

При отклонении от линии «СТОП» более 500 мм в любую сторону,
или применении экстренного торможения, упражнение считается                 невыполненным, и участнику начисляется 150 штрафных баллов.

Повторный  пуск трамвая после остановки  не допускается.

5.18. Выполнение упражнения считается полностью законченным, когда участник отключит высоковольтные и низковольтные цепи трамвая согласно ПТЭ и ДИ и доложит об этом судье на финише.

5.19. За каждое нарушение на трассе ПТЭ, ПДД и ДИ, не предусмотренные данным руководством, участнику начисляется дополнительно 30 штрафных баллов.

5.20. Если сумма штрафных баллов за невыполнение отдельных условий элемента упражнения превышает количество штрафных баллов за
невыполнение всего упражнения, то упражнение считается невыполненным.

5.21. После доклада участника о выполнении упражнения, на «финише» останавливается секундомер. Общее время прохождения трассы  берется согласно показаниям табло автоматической системы отсчета времени, а в случае отказа автоматической системы, по показанию контрольного секундомера.

5.22. Если в процессе соревнования возникает техническая не-
исправность трамвая, то по решению старшего судьи может быть произведена, после устранения неисправности, повторная попытка выполнения упражнения, или же участнику предоставляется другой
вагон.

5.23 Упражнения соревнования «Вождение трамвая», в целом считаются невыполненными при нарушении Правил охраны труда и участнику начисляется 750 штрафных баллов за :

- установка токоприемника на контактный провод или его опускание при не                   выключенном высоковольтном оборудовании;

- выход из салона вагона без сигнального жилета ;

-  начало движения с открытыми дверьми салона .

6. Оценка результатов конкурса

Результаты каждого участника конкурса определяются по
сумме штрафных баллов, начисляемых за каждое соревнование.

Первое место занимает участник, набравший наименьшее количество штрафных баллов.

При равном количестве штрафных баллов, предпочтение отдается  участнику, имеющему лучший результат по мастерству вождения.

# Text boxes

| Оценка | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| 1 | 30 |
| 2 | 24 |
| 3- | 21 |
| 3 | 18 |
| 3+ | 15 |
| 4- | 12 |
| 4 | 9 |
| 4+ | 6 |
| 5- | 3 |
| 5 | 0 |

| Оценка | Штрафные баллы |
| --- | --- |
| 1 | 50 |
| 2 | 40 |
| 3- | 35 |
| 3 | 30 |
| 3+ | 25 |
| 4- | 20 |
| 4 | 15 |
| 4+ | 10 |
| 5- | 5 |
| 5 | 0 |